Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

___________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26 мая  2015 г. № 36

р.п. Янгель

«Об утверждении Генеральной схемы

очистки территории Янгелевского

городского поселения»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от  21.08.2003 № 152 «Об утверждении «Методических рекомендаций  о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г №52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.2.2645-10, а также в целях обеспечение охраны окружающей среды, экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Янгелевского городского поселения  администрация Янгелевского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Генеральную схему очистки территории Янгелевского

городского поселения в приложении.

2.  Опубликовать данное постановление в СМИ «Вести Янгелевского

МО», на официальном сайте администрации.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Янгелевского

городского поселения                                                    С.А.Базитов

Рассылка: в дело, р/администрация,

Исп. Овчинникова Н.Г.

67-1-44

ГЕНЕРАЛЬНАЯ  СХЕМА

СБОРА И РАЗМЕЩЕНИЯ

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

ЯНГЕЛЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

р.п. Янгель. 2015 год

ВВЕДЕНИЕ

Схема санитарной очистки  Янгелевского городского поселения разработана в соответствии с постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 № 152  «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработке генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации».

Необходимость разработки генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов определена Санитарными правилами содержания территорий населенных мест (СанПиН 42-128-4690-88).

Схема очистки территории определяет очередность осуществления мероприятий, объем работ по всем видам очистки и уборки, системы и методы сбора, удаления и обезвреживания отходов, необходимое число контейнеров, количество мусоровозов, целесообразность организации объекта обезвреживания ТБО (полевого компостирования), укрупненные показатели капиталовложений. Генеральная схема очистки разработана в составе генерального плана поселения на срок до 5 лет с выделением первой очереди мероприятий, а прогноз охватывает срок до 10-15 лет.

Разработчиком схемы санитарной очистки территории Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района  является  администрация Янгелевского городского поселения.

Генеральная схема очистки содержит:

общие сведения о поселении и природно-климатических условиях;

материалы по существующему состоянию и развитию поселения на перспективу;

данные по современному состоянию системы санитарной очистки и уборки;

материалы по организации и технологии сбора и вывоза бытовых отходов;

расчетные нормы и объемы работ;

расчет необходимого количества спецмашин и механизмов по видам работ;

- ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки территории Янгелевского городского поселения  направлена на решение комплекса работ по организации, сбора, удаления и размещения бытовых отходов, а также определяет очередность осуществления этих мероприятий.

1.1Общие сведения о поселении.

Янгелевское муниципальное образование со статусом городского поселения входит в состав Нижнеилимского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 96-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области».

Административным центром и единственным населенным пунктом муниципального образования является рабочий поселок Янгель со статусом городского населенного пункта. Постоянное население муниципального образования на 1.01.2013 г. составило 1,27 тыс. чел.

Янгелевское городское поселение находится в пределах Средне-Сибирского плоскогорья, на берегу Усть-Илимского водохранилища, в пониженной полосе между Лено - Ангарским плато и Ангарским кряжем с высотой рельефа 450-500 м

Янгелевское муниципальное образование граничит на востоке с Новоигирминским муниципальным образованием, на юге – с Березняковским муниципальным образованием, на протяжении всей остальной границы - с межселенными территориями Нижнеилимского муниципального района.

Удаленность поселка от областного центра (г. Иркутска) составляет 1 366 км по железной дороге, от районного (г. Железногорск-Илимский) - 142 км. Янгелевское муниципальное образование входит в состав Нижнеилимской районной системы расселения и административно подчиняется непосредственно районному центру – г. Железногорск-Илимский.

Расположение Янгелевского МО на территории Нижнеилимского района представлено на рис.1.

Рис.1

1.1.1 Природно-климатические условия

Янгелевское городское поселение расположено  в северо-западной части Нижнеилимского района Иркутской области.

Согласно климатического районирования, установленного СНиП 23-01-99, территория Нижнеилимского района в том числе и р.п.Янгель относится к    климатическому району, в частности к 1 Д подрайону.

Климат резко-континентальный и характеризуется продолжительной малоснежной и холодной зимой и коротким теплым дождливым летом.

Средняя температура января -24ºС. При резких похолоданиях абсолютные минимумы температуры отпускаются до -56ºС. Количество осадков в холодную половину года составляет менее 25 % годовой суммы. По этой причине, мощность снежного покрова, несмотря на продолжительную и холодную зиму, сравнительно небольшая и составляет 40-60 см в долинах, 80-100 см - на ветреных возвышенных участках. Средняя максимальная высота снежного покрова (48 см) наблюдается в феврале, снежный покров сохраняется в течение 190-195дней. Средняя продолжительность устойчивых морозов – 147 дней. Средняя дата разрушения снежного покрова – 20 апреля. Сильные морозы и малый снежный покров приводят к глубокому промерзанию почвы и способствуют развитию многолетней мерзлоты. Многолетняя мерзлота достигает 30-40 м и распространена в виде крупных и частых островов. Средняя температура июля превышает +16ºС и доходит до +18ºС. Максимальные температуры (+35-37ºС) наблюдаются при проникновении с юго-запада сильно прогретых континентальных воздушных масс. Однако в условиях резко континентального климата и в

летнее время за счет прохладных ночей возможны значительные суточные колебания температур. Первая половина лета обычно засушливая, максимальное количество осадков выпадает во второй половине сезона – в июне-августе. В это время среднемесячное количество осадков превышает 60-70 мм. В целом за три летних месяца выпадает около 50 %, а за весь

теплый период - 70-80 % от годовой суммы атмосферных осадков. В летний период преобладают, в основном, слабые (до 5 м/сек) ветры южного направления.

1.1.2 Сведения о территории Янгелевского городского поселения

Общая площадь Янгелевского муниципального образования составляет  12755,16га.

Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, дорог) составляет 8,3км, из них с усовершенствованным покрытием –5,5 км, грунтовое – 2,8 км.

Автобусное сообщение представлено  пригородными  маршрутами, основную часть которых обслуживают индивидуальные предприниматели.

Площадь зеленых насаждений на территории общего пользования составляет 1,0 га.  Площадей, скверов и парков на территории поселения нет.

2. Основная часть

## 2.1 Социальная ситуация. Перспективы развития поселения

В последние годы в Янгелевском городском поселении наблюдалась устойчивая тенденция повышения  населения, численность населения на  01.01.2013 составила 1270 человек, все население проживает   в благоустроенном жилом фонде.

Динамика изменения численности населения по годам представлена в таблице 1.1.

таблица 1.1.

Численность населения Янгелевкого городского поселения в период

с 2007 по 2013 гг.

| Год | 2007 | 2010 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Человек | 1017 | 1146 | 1280 |

За последние 6 лет численность населения в Янгелевском городском поселении увеличилась  на 25,8 %.                                                                                             Для дальнейших расчетов динамика изменения численности населения будет принята положительной и составит 8,6 % в год.

В состав жилого фонда поселения входят одно-,  двух- и пятиэтажные дома в деревянном и панельном исполнении. Услуги благоустройства представлены наличием централизованного водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения.

Сведения о существующей этажности жилой застройки, предоставленные, в таблице 1.2.

таблица 1.2.

Существующая этажность застройки

| Количество жилых домов | 36 |
| --- | --- |
| в том числе: |  |
| менее 5-ти этажей | 26 |
| 5-ти этажные | 10 |
| более 5-ти этажей | - |
| из них оборудованных мусоропроводами: | - |

Исходные данные по численности населения, количеству предприятий и организаций (табл.1.3).

таблица 1.3.

Исходные данные для разработки Генеральной схемы

| Объект | Ед. измерения | Кол. ед. измерения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Жилой фонд |  |  |
| благоустроенный жилой фонд; | человек | 1280 |
| неблагоустроенный частный сектор. | человек | нет |
| 2. Предприятия торговли |
| промышленными товарами; | кв. м торговой площади | 188,1 |
| продовольственными товарами; | кв. м торговой площади | 128,2 |
| 3. Учреждения здравоохранения. |
| амбулатория | посещение в смену | 57 |
| 4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| административные учреждения; | сотрудник | 44 |
| 5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования |
| детские сады; | место | 65 |
| школы; | учащийся | 120 |
| 6. Культурно-спортивные, развлекательные учреждения |
| Дом культуры (КДЦ) | место | 50 |
| библиотека; | посещений в год / кв.м площади | 244 / 46 |
| 7. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| кладбища; | кв. м площади | 20 000 |

2.2 Канализация

Охват населения общепоселковой канализацией в Янгелевском ГП – 100%.

Хозяйственно-бытовые стоки поселка по самотечному коллектору поступают на  канализационно - насосную станцию КНС-1 (станция приема сточных вод, расположена в черте поселка) откуда насосами по напорному коллектору перекачиваются в приемную камеру очистный сооружений.

Хозяйственно-бытовые стоки промышленной зоны поступают на КОС по напорному коллектору от КНС-3. Протяжение  канализационной сети -11км, магистральные сети составляют 3,84 км, распределительные 7,16 км.  Все  канализационной сети выполнены в подземном исполнении.

Производительность Комплексных очистных сооружений- 1400,0 м³/сутки

Фактическое поступление сточных вод составляет  300-500 м³/сутки

Очищенные стоки сбрасывают в Новоигирминский залив.

2.3 Организация водоснабжения в поселении.

Водоснабжение р.п. Янгель централизованное от водозабора подземных вод, состоящего из скважин. Станция обеспечивает водой котельную, канализационные очистные сооружения, промышленную зону, объекты жилого и социального назначения. Источником водоснабжения населенного пункта являются подземные воды.

Водозабор состоит из трех подземных скважин. С водозабора вода поступает в резервуары объемом 1900 м³ каждый (2 шт.), затем в водопроводные сети протяженностью 8,7 км.

Вода по санитарным показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для предохранения источников хозяйственно – питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах  имеются зоны санитарной охраны.

2.4 Экономика

Выгоды транспортно-географического положения связаны с близостью  железнодорожной магистрали Хребтовая-Усть-Илимск, связь с которой осуществляется через железнодорожную линию (27 км до ст. Рудногорск), построенную для нужд горно-обогатительного комбината, и автомобильную дорогу Янгель - Рудногорск, обеспечивающую выход на автодорогу Хребтовая - Рудногорск и далее – на федеральную трассу «Вилюй».

Наличие железной и автомобильной дорог, свободной территории под новое жилищно-гражданское строительство создают благоприятные предпосылки для социально - экономического развития поселения. Сдерживающим фактором развития является удаленность муниципального образования от важнейших экономических центров страны и области. Экономика неразрывно связана с деятельностью действующих на территории поселения предприятий и организаций. В Янгелевском городском поселении расположены следующие  предприятия; градообразующее предприятие – открытое акционерное общество «Янгелевский горно-обогатительный комбинат (ОАО ЯГОК),  ООО «Илим-Кварц»,

ООО «Коммунальщик» (услуги по содержанию жилфонда),

ООО «КУК ЖКХ» (комплексная управляющая компания ЖКХ), сетью магазинов:

| Магазины: Продовольственные: | Торговая площадь кв.м. 32,0 42,0 54,0 61,0 52,1 24,0 14,9 36,0 |
| --- | --- |
| -«Валентина» -«Луч» - «Успех» Промтоварные: |  |
| - «Восход» - «Альф» -«Валентина» -«Луч» - ИП Уколова Е.Л. |  |

Поселковая социально-административная сфера представлена средней общеобразовательной  школой (МОУ Янгелевская СОШ), МКУК КДЦ «Спутник» (дом культуры), МДОУ детский сад «Золушка», амбулатория, административное здание Янгелевской  администрацией.

Предположительно за данный временной этап кардинального развития поселения не произойдет. Ввод в действие новых промышленных предприятий,  учреждений и организаций, которые внесли бы существенные изменения в экономику поселения, не ожидается.

Суровые климатические условия поселения, приравненные к районам Крайнего Севера, а также низкий уровень освоенности территории  осложняют реализацию потенциала социально-экономического и транспортно-географического положения территории.

# ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ ПО ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ

| Показатель | Единица измерения | На конец отчетного года | На последний год первой очереди | На расчетный год схемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | тыс. чел. | 1280 | 1140 | 1400 |
| Численность населения, проживающего в домовладениях: благоустроенных неблагоустроенных | тыс. чел. | 1280 1280 - | 1140 1140 - | 1400 1400 - |
| Этажность застройки: 1 - 2-этажная 3 - 5-этажная более 5 этажей | % тыс. чел. | 25/86 11/1194 - | 25/80 11/1060 - | 75/236 11/1164 - |
| амбулатория | число посещений в день | 60 | 57 | 80 |
| Детские дошкольные учреждения | место | 65 | 65 | 70 |
| Общеобразовательная школа, | учащиеся | 120 | 126 | 140 |
| Дом культуры | место | 50 | 50 | 200 |
| Учреждения управления, административно-хозяйственные, | сотрудники | 194 | 243 | 304 |
| Общая площадь городских земель в пределах городской черты | га | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| Общая протяженность и площадь проезжей части улиц, дорог, с усовершенствованным покрытием | км/ м2 | 8,3/33,2 | 8,3/33,2 | 20/80 |
| Суммарная мощность очистных сооружений канализации | тыс. м3 в сутки | 61,7 | 60,3 | 81,4 |
| Обеспеченность жилищного фонда канализацией | % | 100 | 100 | 100 |

# 3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И УБОРКИ

# 3.1.Общее положение

# Ответственность за организацию санитарной очистки в  Янгелевком ГП  возложена на администрацию Янгелевского городского поселения. Сбор и транспортировку отходов осуществляет управляющая организация, оказывающая услуги по содержанию жилого фонда, имеющая право на данный вид деятельности. Механизированная уборка дорог поселения осуществляется на основании договора о социально-экономическом партнерстве между администрацией Янгелевского городского поселения и ОАО «Янгелевский ГОК»                                     	                                                             Нормативно-правовая   база   подтверждается   утвержденными решениями Думы Янгелевского городского поселения  от 05.04.2012 №157; «Об утверждении  «Правила  по благоустройству  территории  Янгелевского городского  поселения»,   от   28  мая   2013 г.,  № 35   «Об  утверждении Положения «Об организации сбора, вывоза,  утилизации твердых бытовых отходов  на территории Янгелевского городского поселения», Распоряжением мэра Нижнеилимского района  №1053 от 30.09.2003г. «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов и показателей плотности отходов».

# 3.2. Существующее состояние летней и зимней уборки

Ручную уборку  придомовых территорий м-она «Звездный», «Космонавтов» осуществляют дворники. Количество дворников – 6 человек.                График работы – с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед, в осенне-зимний период устанавливается гибкий режим. Для рабочих по комплексной уборке и санитарному содержанию жилищно-эксплуатационных участков обязателен выход на работу в период снегопадов и гололеда для своевременной уборки снега, подсыпки песком тротуаров и проездов к домам  с последующим переносом времени отдыха. Уборку улиц «Солнечная», «Первых Строителей»,  производят  физические лица.          Механизированную уборку основных улиц и дорог поселения осуществляет ОАО «Янгелевский ГОК». Для выполнения механизированной уборки Янгелевского  городского поселения используется специализированная техника ОАО  «Янгелевского ГОКа», представленная в таблице 1.4. Собственники (владельцы) предприятий торговой  сети производят уборку территории не менее 10 метров по  периметру, в ширину – до обочины проезжей части. У входа в магазин установлены урны.

Таблица 1.4.

Характеристика спецавтотранспорта, используемого для уборки территории Янгелевского городского поселения

| Модель | Базовое шасси | Объем кузова, м3 | Навесное оборудование | Год выпуска | Кол-во | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимняя уборка |
| Вспомогательное оборудование |
| ЭО 2621 | МТЗ-80 |  | грейдер | 2012 | 1 | нет |

## 3.3. Нормы накопления и объемы образующихся бытовых отходов

Отходы разделяют на отходы производства и отходы потребления. Отходы, образующиеся в городском поселении, можно отнести к отходам потребления, так как, это отходы, которые образовались в результате уборки жилых и административных помещений, в результате их ремонта  (твердые бытовые отходы, далее - ТБО). К отходам потребления также можно отнести продукцию, которая утратила свои потребительские свойства – это предметы обихода, различны виды  упаковочной тары (отходы полиэтилена, ПЭТ бутылки, металлическая или пластиковая тара из-под различных видов продукции и т.д.), отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные автомобильные покрышки, автомобильные аккумуляторы и т.д.

Норма накопления твердых бытовых отходов – величина не постоянная, а изменяется с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения.

На общее накопление ТБО влияют разнообразные факторы, основными из них являются:

- степень благоустройства зданий;

- наличие  предприятий торговли;

- климатические условия.

При определении количества ТБО следует учитывать возможность образования их во всех источниках. Нормы накопления отходов принято подразделять на индивидуальные по месту их образования.

Общие нормы накопления принимаются из расчета количества спецмашин,  для сбора и удаления отходов.

Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а так же для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.

Среднесуточное накопление ТБО определяется по формуле:

где	Н	- среднесуточное накопление ТБО, м3;

О	- годовое накопление ТБО, тыс.м3;

365	- число дней в году;

К	- коэффициент суточной неравномерности накопления ТБО

(по данным АКХ К = 1,25).

Расчет объемов образующихся твёрдых бытовых отходов на территории Янгелевского городского поселения, в соответствии с предоставленными исходными данными и используемыми нормами накопления отходов, представлены в таблице 1.5.

таблица 1.5

| № п/п | Объект образования отходов | Ед. измерения | Кол-во единиц измерения (численность) | Среднегодовая норма образования отходов, м³/год | Объем образующихся отходов, м³/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустроенный жилой фонд | чел. | 1280 чел | 1,53 на одного чел. | 1958,4 |
| 2 | амбулатория | чел. | 5 60 | 1,66 м/год на одного сотрудника 0,0018м/год на одно посещение | 8,3 0,11 |
| 3 | МОУ «Янгелевская средняя общеобразовательная школа» | чел. | 120 44 | 0,25м/год на одно место 1,66м/год на одного сотрудника | 30,0 73,04 |
| 4 | дошкольное учреждение д/сад «Золушка» | чел. | 65 22 | 0,43м/год на одно место 1,66м/год на одного сотрудника | 28,0 39,84 |
| 5 | МКУК КДЦ «Спутник» (Дом Культуры) | чел. | 50 8 | 0,18м/год на одно посадочное место 1,66/год на одного сотрудника | 9,0 13,28 |
| 6 | администрация п.Янгель | чел. | 9 | 1,66м/год на одного сотрудника | 14,9 |
| 7 | ООО «Коммунальщик» | чел | 18 | 1,66м/год на одного сотрудника | 29,9 |
| 8 | ООО «»Техноком» | чел | 9 | 1,66 м/год на одного сотрудника | 14,9 |
| 9 | котельная ООО «Техноком» | чел. | 27 | 1,66 м/год на одного сотрудника | 44,8 |
| 10 | Водозабор ООО «Техноком» | чел. | 5 | 1,66м/год на одного сотрудника | 8,3 |
| 11 | КНС ООО «Техноком» | чел. | 5 | 1,66м/год на одного сотрудника | 8,3 |
| 12 | Комплексные очистные сооружения | чел. | 7 | 1,66 м/год на одного сотрудника | 11,62 |
| 13 | ОАО «Янгелевский ГОК» | чел. | 87 | 1,66 м/год на одного сотрудника | 144,4 |
| 14 | Магазины -« Луч» -« Валентина» -« Восход» -«Успех» -«Альф» - ИП Уколова Е.Л. |  | 120,0 120,0 61,0 54,0 52,1 36,0 | 1,85 1,85 1,29 1,85 1,29 1,85 | 222,0 222,0 78.69 99,9 52.1 66,6 |

Исходя из принятых нормативов образования отходов, рассчитан среднегодовой объем образующихся отходов

Для получения правильного представления о соотношении объемов твердых бытовых отходов от различных источников,  контроля  за объемами отходов, поступающих на полигон, необходимо проведение работ по определению норм накопления отходов для тех объектов санитарной очистки Янгелевского городского поселения, у которых норма накопления не определена, для уточнения общих объемов образования отходов (таб. 1.6)

Объемы вывезенных твердых бытовых отходов

таблица 1.6

| Наименование поставщика отходов | 2010г | 2013г. |
| --- | --- | --- |
|  | Объем образования ТБО, куб. м | Удельный вес образующихся отходов в общем объеме образования, % | Объем образования ТБО, куб. м | Удельный вес образующихся отходов в общем объеме образования, % |
| Население | 1719 | 61,5 | 1958 | 62,7 |
| Организации и учреждения | 746,6 | 26,7 | 1163 | 37,2 |
| ИТОГО: | 2795,5 |  | 3121,0 |  |

В Янгелевском городского поселении применяется безконтейнерная система сбора твердых бытовых отходов. Безконтейнерный способ предусматривает накопление бытовых отходов в таре потребителей и погрузку в мусоровозы самостоятельно. ТБО собирается и вывозится по эстакадной схеме(приложение 1).  Периодичность вывоза ТБО определяется  в соответствии с СанПиН 2.1.2.2645-10 «Требования к условиям проживания в жилых здания и помещениях», «СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территории населенных мест». Емкости, предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора, должны вывозиться или опорожняться ежедневно.

Вывоз бытовых отходов производится  автотранспортом организации оказывающей услуги по содержанию жилья  на договорной основе согласно маршруту сбора отходов из строго определенного места. График-маршрут составляются предприятием, осуществляющим вывоз бытовых отходов, и согласовываются с органами санитарно-эпидемиологической службы. В маршрутных графиках указано время прибытия специализированного транспорта, периодичность вывоза бытовых отходов. Жители обязаны выносить мусор в специализированную машину. Организация, осуществляющая вывоз мусора, обязана соблюдать графики движения специализированного автотранспорта, контролировать движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому маршруту от начала до полной загрузки машины (приложение 1) и транспортировкой на полигон.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели при временном хранении твердых бытовых отходов, образуемых в процессе деятельности, обеспечивают:

- установку контейнеров для сбора твердых бытовых отходов;

- соблюдение экологических, санитарных, противопожарных  требований;

- заключение договоров с организацией на вывоз твердых бытовых отходов;

Для сбора крупногабаритных отходов применяется безконтейнерный способ сбора негабаритных отходов. Этот способ размещения КГО предусматривает накопление отходов на площадке для временного хранения и вывоз их мусоровозом. Площадки временного хранения крупногабаритных отходов должны иметь твердое покрытие и удобный подъезд для  транспорта в любое время года.

Отходы 1-2 класса опасности.

Класс опасности отходов - характеристика отходов в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с критериями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды. Отходы подразделяются на пять классов опасности:

I класс - чрезвычайно опасные отходы;

II класс - высокоопасные отходы;

III класс - умеренно опасные отходы;

IV класс - малоопасные отходы;

V класс - практически неопасные отходы.

На территории  поселения могут быть образованы не только  ТБО, но и отходы, хранение которых требует особых условий, например, отходы 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы), которые следует передавать для обезвреживания. С целью недопущения загрязнения отходами 1 класса  окружающей среды.  В администрации Янгелевского ГП издано распоряжение главы Янгелевского городского поселения №23 от 19 марта «Об организации сбора, накопления и передачи на утилизацию ртутьсодержащих ламп на территории Янгелевского городского поселения», постановление  главы Янгелевского городского  поселения «Об утверждении порядка организации, сбора, накопления отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Янгелевского городского  поселения» №29  от 12 марта 2014 г.  Для этих целей определено место сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов, выделено специальное помещение для временного хранения в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», где  установлен металлический герметичный контейнер.

Управляющая организация и администрация поселения должны организовать раздельный сбор  отработанных энергосберегающих ламп в целях предотвращения их попадания в мусоровоз по сбору ТБО и информировать население о местах сбора ртутных отходов (с указанием их адресов и графика вывоза данных отходов).

Учитывая  значительную стоимость  услуг по приему  отработанных энергосберегающих ламп  и  их незначительными объемами  в общем объеме образования отходов от жилого сектора необходимо  предусмотреть финансирование сбора данных отходов, так как существующая стоимость услуг по сбору и вывозу ТБО не позволяет  осуществлять утилизацию отходов, содержащих ртуть.

Финансирование мероприятий по сбору и утилизации отходов, содержащих ртуть, может осуществляться за счет следующих источников:

- за счет включения в плату за жилое помещение (исходя из среднего количества  отработанных ламп на 1 чел. и стоимости сбора, вывоза и утилизации 1 лампы);

- за счет местного и районного бюджетов.

Биологические отходы.

Захоронение биологических отходов должно быть организовано согласно «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизация и уничтожения  биологических отходов»  (утверждены Главным гос. вет. инспектором  РФ  4.12.95 г. №13-7-2 / 469 с  изм. от 16.08.2007г.) Организации, специализированной в области обращения с биологическими отходами, в Нижнеилимском районе нет.

3.4. Требования к оборудованию контейнерных площадок

Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. Организация рациональной системы сбора, временного хранения, ежедневного вывоза  или опорожнения твердых бытовых отходов и уборки территорий  максимально приближена к требованиям, определённым санитарными правилами содержания территорий населенных мест СанПиН 42-128-4690-88 и  СанПиН 2.1.2.2645-10  условия проживания в жилых зданиях и помещениях.

Контейнерная площадка – специально оборудованное место под установку емкости (контейнера) для сбора отходов. Контейнерные специальные площадки для сбора бытовых отходов  должны  быть с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченные бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющими подъездной путь для автотранспорта, примыкать непосредственно к сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования. Ширина проездов должна составлять при одностороннем движении 3,5 м, двухстороннем – 6 м,

располагаться по согласованию с отделом строительства и архитектуры Нижнеилимского района и Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Нижнеилимскому району. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены на расстоянии не менее 20 м от окон жилых зданий, детских учреждений, спортивных площадок и других мест постоянного пребывания людей, но не более 100 м.	 Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.  Число устанавливаемых контейнеров определяется, исходя из объемов образования и сроков хранения отходов. Расчетный объем контейнеров должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования, для этого вводим коэффициент неравномерности, равный 1,25. Рекомендуемая периодичность вывоза — один раз вдвое суток в теплое время года, в холодное время года не реже 1 раза в 3 дня.

Необходимое количество контейнеров пс  рассчитывается по формуле:

пс = (Qс * t/v * k2) * k3

где: 	Qс – среднесуточное накопление отходов, м3

t – предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сутки

v – объем контейнера, м3

k2 – коэффициент наполнения сборника, равный 0,9

k3 – коэффициент, учитывающий число контейнеров, находящихся  в ремонте, 1,05;

Соответствие вместимости контейнеров количеству накапливающихся отходов уточняют в ходе эксплуатации, учитывая численность населения, для предварительного определения числа подлежащих расстановке контейнеров вместимостью 0,75 м3 количество  36 мусоросборных контейнеров  являются  достаточным.

Таблица 1.7.

| № п/п | Число жителей, чел. | Масса образующихся отходов за 3 дня, при норме 4,5 кг на человека в сутки, кг | Количество контейнеров для ТБО, шт., с учетом вместимости контейнера – 150 кг | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 584 | 2628,0 | 18 | мкр. «Космонавтов» |
| 2. | 520 | 2340,0 | 15 | мкр. «Звёздный» |
| 3. | 86 | 387,0 | 3 | ул. Солнечная, ул. Первых строителей |
|  |  | 5355,0 | 36 |  |

При периодичности вывоза согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях не будет наблюдаться переполнение контейнеров, а для транспортировки отходов (ТБО) потребуется 1 машина.

Контроль за обращением с медицинскими отходами (учёт, дезинфекция, сбор, транспортировка специализированным предприятиям и т.д.) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 осуществляется руководством амбулатории  п.Янгель.

3.5. Транспортно-производственная база

В настоящее время в  администрации Янгелевского городского поселения  отсутствует парк специализированной техники для уборки поселения, а также для сбора и транспортировки ТБО.

До приобретения специализированных автотранспортных средств содержания городского поселения в чистоте и транспортировка твёрдых бытовых отходов  осуществляется силами  управляющей организации по договору.

В целях реализации данной  схемы необходимо приобретение следующей спецтехники и оборудования (таблица 1.8)

Таблица 1.8.

| № п/п | наименование необходимой техники, оборудования. | количество единиц | ориентировочная стоимость приобретения, млн.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мусоровоз | 1 | 1,5 |
| 2 | Бульдозер | 1 | 1,7 |
| 3 | Урны металлические | 50 | 0,1 |
| 4 | автогрейдер | 1 | 1,5 |
|  | итого: |  | 4,8 |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, обязательным элементом любого объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и население, является наличие санитарно – защитной зоны (С33). Данные по С33 существующих предприятий приведены в таблице 1.9

таблица 1.9.

| № п/п | предприятие, участок производства | класс предприятия (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) | размер санитарно-защитной зоны, м | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КНС | 3 | 500 | На расстоянии от жил.зоны 500 м |
| 2. | ОАО « Янгелевский ГОК» | 3 |  | от поселка на расстоянии 5 км. |
| 3. | водозабор | 3 | 500 | от поселка на расстоянии 1км |
| 4. | Очистные сооружения | 3 | 500 | от поселка на расстоянии 3 км. |
| 5. | Котельная ООО «КУК ЖКХ» (высота трубы 102м) | 3 | 500 | котельная ООО «КУК ЖКХ» находится на расстоянии 3 км от поселка |
| 6. | магазины | 5 | 50 | в черте поселения |
| 7. | санкционированная свалка | 2 | 500 | от поселка на расстоянии 6 км. |
| 8. | поселковое кладбище общей площадью | 2 | 500 | от посёлка на расстоянии 3 км |

3.6.  Захоронение ТБО

Участок под размещение поселковой  свалки ТБО расположен в 6 км на северо-восток  от поселения, восточнее ручья  «Макаров» в непосредственной близости от автодороги. Участок свалки состоит из четырёх последовательно заполняемых котлованов ТБО с последующей послойной засыпкой грунтом, общей площадью 2,6 га. Установленный размер санитарно-защитной зоны для  данного  объекта 500,0 метров. В пределах СЗЗ посторонних  зданий и сооружений нет. Территория свалки не огорожена, контрольно-пропускная система отсутствует.  Свалка наблюдательными скважинами для мониторинга подземных вод не обустроена. Объект введён в эксплуатацию в 01.03.1991года. Ориентировочный объем накопленных отходов составляет 20 000 тн (29 тыс. м³), возможен срок эксплуатации до 2030г. Основными видами размещаемых отходов являются отходы 4,5   классов опасности, преимущественно: твёрдые коммунальные отходы, отходы потребления на производстве подобные коммунальным.

- полигон ТБО

- свалка ТБО

На время эксплуатации свалки целесообразно совместить мероприятия по минимизации негативного воздействия свалки на окружающую среду     и её рекультивации с устройством верхнего изолирующего слоя. Это позволит исключить попадание атмосферных осадков в тело свалки,  что

сократит объем образующегося фильтрата, а также исключит попадание воздуха в массив отходов, что будет способствовать предупреждению очагов возгорания.

Размещение  отходов  должно  сопровождаться  следующими  мероприятиями:

- тушение очагов горения на свалке.

- организация покартового захоронения.

- планировка поверхности эксплуатируемого участка.

- пересыпка отходов изолирующим грунтом.

Несанкционированные свалки

Основным способом предотвращения образования несанкционированных свалок должен стать комплекс превентивных мер, направленных на повышения культуры обращения с отходами и охватом всех источников образования отходов системой централизованного сбора и вывоза.

В Янгелевском городском поселении налажена система инвентаризации и ликвидации несанкционированных объектов размещения отходов. Ликвидация несанкционированных свалок проводиться путем сбора и вывоза размещенных отходов на объект захоронения и благоустройства территории.

Методы утилизации отходов

В настоящее время практикуется 3 способа утилизации мусора: сжигание, вторичное использование и вывоз мусора и отходов для захоронения. Наиболее дешевым методом является последний, поэтому в нашей стране он используется в 80% случаев.

Полигон для захоронения представляет собой ограниченную территорию, подготовленную для длительного хранения бытовых или промышленных отходов и строительного мусора. Полигон обустраивается таким образом, чтобы исключить или свести к минимуму вредное влияние отходов на окружающую среду и человека.

Если даже на полигоне соблюдаются технологии захоронения мусора, свалка относится к категории объектов высокого класса опасности, наносящих огромный ущерб контактирующей почве, грунтовым водам и воздуху, а, следовательно, и здоровью человека.

Рекультивация – метод избавления от свалок. Кроме того, должны приниматься все меры для предотвращения несанкционированного складирования отходов.

Эксплуатация и рекультивация объектов размещения отходов осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30 апреля 2003 г.).

Несмотря на указанные меры по снижению негативного воздействия свалки на объекты окружающей среды и здоровье населения, размещение отходов на ней является вынужденной мерой ввиду отсутствия других альтернатив. В связи с чем, скорейший ввод в эксплуатацию полигона является необходимым.

В 2015 году планируется оформить землеотвод под полигон ТБО.

4. Финансирование мероприятий по санитарной очистке

Ежегодно в бюджете Янгелевского городского поселения предусмотрено финансирование средств на благоустройство и санитарную очистку территории поселения. В 2013 г.  в бюджете поселения  на благоустройство было выделено 273 тыс. руб., в  2014 год предусмотрено на благоустройство  255 тыс. руб.

Финансирование мероприятий в области обращения с отходами осуществляется за счет средств регионального и местного бюджетов и иных внебюджетных источников в соответствии с федеральным законодательством. Реализацию предлагаемых мероприятий по сбору ТБО  предлагается осуществлять следующим образом;

- строительство контейнерных площадок и установка контейнеров  от населения  осуществлять за счет платы за жилое помещение при условии доступности данной услуги, а также за счет средств муниципального образования;

- строительство контейнерных площадок и установка контейнеров от организаций  инфраструктуры осуществляется за счет средств данных организаций;

- приобретение спецтехники для сбора и вывоза ТБО осуществляют  подрядная организация, обеспечивающая сбор и вывоз отходов. Возмещение  данных расходов осуществляется через тариф на сбор и вывоз ТБО;

5.Охрана окружающей среды.

Санитарная очистка и уборка территории - важнейшие санитарно-гигиенические мероприятия, способствующие охране здоровья населения и окружающей природной среды, включающие в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию бытовых отходов, уборке  территорий населенного пункта.

Все задачи решаемые схемой санитарной очистки и уборки  поселения имеют целью разработку конкретных мероприятий по защите окружающей среды от вредного влияния бытовых отходов, смёта, которые могут вызвать загрязнение почвы, воздуха, поверхностных и грунтовых вод.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществляется посредством регулярного сбора, вывоза, захоронения отходов деятельности человека предприятием с применением специальной техники;

использования технологий, обеспечивающих максимальную механизацию работ по уборке дорог.

Оборудование придомовых территорий контейнерными площадками и расстановка на них необходимого количества контейнеров решает проблему охраны почв от загрязнения ТБО

# Text boxes

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Янгелевского

городского поселения

_______________ С.А.Базитов

«___» __________ 2015 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель мэра Нижнеилимского муниципального района

_______________ В.В. Цвейгарт

«___» __________ 2015 г.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник территориального  отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Нижнеилимском районе

______________ Г.В. Кожевина

«___» __________ 2015 г.

М.П.