РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

ДУМА ЯНГЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РЕШЕНИЕ

От 23.09.2011г. № 130

п. Янгель

«Об утверждении Программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Янгелевского муниципального

образования на период 2011-2015 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Уставом Янгелевского муниципального образования, Дума Янгелевского городского поселения

РЕШИЛА:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Янгелевского муниципального образования на период 2011-2015 годы  (Приложение 1).

- Опубликовать настоящее Решение Думы в СМИ «Вестник Янгелевского муниципального образования».

- Контроль за исполнением настоящего Решения Думы оставляю за собой.

Глава Янгелевского

городского поселения                                                             А.А.Рафаэль

Приложение 1

# К Постановлению главы администрации

# Янгелевского городского поселения

# №  130    от  23.09.2011 г.

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Янгелевского муниципального образования

на период 2011-2015 годы (далее - Программа)

2011 год

Содержание

- Паспорт программы ……………………………………………………       3

- Введение ………………………………………………………………….    5

- Цели и задачи программы………………………………………………      5

- Сроки реализации программы. ………………………………………..       6

- Механизмы реализации программы…………………………………..        6

- Источники  финансирования программы……………………………..       6

- Основные мероприятия программы…………………………………..        7

- Состояние коммунальной инфраструктуры и

обоснование  необходимости ее

решения программно-целевым методом……………………………..       7

9.    Ожидаемые результаты ее  реализации………………………………….     9

10.  Формирование мотивации развития систем

коммунальной инфраструктуры в общественном сознании……………    9

11.  Система организации управления контроля

за исполнением программы……………………………………………….    9

12.  План мероприятий по модернизации  жилищно-коммунального

хозяйства……………………………………………………………………   11

13.  Мероприятий по капитальному  ремонту объектов инженерно

инфраструктуры, предлагаемые для включения в статью затрат

на   производство и распределение тепловой энергии,

водоснабжения,   водоотведения и очистки сточных вод

(себестоимости) согласно  разработанным ОКК производственным

программам 2011-2015гг……………………………………………………   12

13.1. Перечень мероприятий по капитальному ремонту объектов

инженерной инфраструктуры, предлагаемых для включения

в статью затрат на производство и распределение тепловой

энергии ( себестоимость тарифа) на 2011-2015 гг………………………..   12

13.2. Перечень мероприятий по капитальному ремонту

объектов инженерной инфраструктуры, предлагаемых

для включения в статью затрат по водоотведению

и очистке сточных вод ( себестоимости тарифа) на 2012-2015 гг ……..  13

- ПАСПОРТ

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Янгелевского городского поселения Нижнеилимского района на 2011 - 2015 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 г. № 102-р; 3. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Янгелевского городское поселение» ООО «Коммунальщик» |
| Цели Программы | Основные цели программы: 1) снизить уровень износа объектов инженерной инфраструктуры; 2) обеспечение сохранности объектов коммунальной инфраструктуры; 3) повысить надёжность и качество теплоснабжения населённых пунктов; 4) модернизация котельных с переходом на новые технологии; 5) улучшение качества очистки сточных вод; 6) строительство систем электроснабжения. |
| Задачи Программы | Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: 1) выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока службы и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных материалов и технологий; 2) создание технических условий для приведения, существующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы; 3) строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения; 4) модернизация систем теплоснабжения; 5) строительство систем электроснабжения; 6) привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и модернизацию объектов коммунального комплекса; 7) снижение затрат на оплату населением жилищно-коммунальных услуг; 8) переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию коммунальных объектов. |
| Перечень основных мероприятий | Необходимо выполнить следующие мероприятия: - модернизация сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих строительство объектов промышленного значения. Строительство и модернизация объектов коммунального комплекса: теплоисточников и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод. |
| Сроки реализации Программы | 2011-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования 30181,68 тыс. руб. В т.ч. по годам реализации: По источникам финансирования 2011г. тыс. руб. 2012г. тыс. руб. 2013г. тыс. руб. 2014г тыс. руб. 2015г тыс. руб. Всего, тыс. руб. Средства бюджета поселения 15437,5 5915,38 2724,79 1411,81 3183,12 28672,6 Средства бюджета области Средства федерального бюджета Собственные средства предприятий 812,5 311,34 143,41 74,30 167,53 1509,08 Итого: 16250 6226,72 2868,2 1486,11 3350,65 30181,68 |
| Исполнитель Программы | Администрация Янгелевское городского поселения ООО «Коммунальщик» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить: снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей; снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; экономию энергетических и иных ресурсов. |
| Контроль за реализацией Программы | Текущее управление за реализацией Программы осуществляет Администрация Янгелевское городского поселения, Дума Янгелевского городского поселения |

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов  организаций  коммунального комплекса».

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры Янгелевского муниципального образования, формирование новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций  в целях сохранения муниципальной собственности жизнеобеспечения.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Янгелевского муниципального образования для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного  и промышленного строительства

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

1) выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока службы и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных материалов и технологий;

2) создание технических условий для приведения, существующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы;

3) строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

4)  модернизация систем теплоснабжения;

5) модернизация сетей электроснабжения;

6) привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и модернизацию  объектов коммунального комплекса;

7) снижение затрат на оплату населением жилищно-коммунальных услуг;

8) переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию коммунальных объектов.

4. СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации – 2011-2015 годы.

5. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

#### 5.1 Территория

Янгелевское городское поселение расположено в северной части Нижнеилимского  района Иркутской области,   на западном берегу Игирминского залива Усть-Илимского водохранилища. Площадь Янгелевского городского поселения 12755,16га, Расстояние от областного центра периферийное -130,0км. Янгелевское городское поселение граничит с  межселенной территорией Нижнеилимского района. Поселок расположен на берегу Игирминского залива Усть-Илимского водохранилища. Время поездки до ближайшего центра района 2 час  автотранспортом. До центра субъекта  областного 24 часа по железной дороге. Через территорию поселения проходят ЛЭП.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь -  12755,16 га

Численность населения (01.01.2011) - 1140 человек

Темп роста численности (2010/2011г.г.) -  0 %

Общая площадь жилищного фонда (2011 г.) –  32,495тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2010/2011 г.г.) – 0 %

Введено в действие жилых домов (01.01.2011) – 0 тыс. кв. м

Протяженность сетей (2011 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 8,597 км

электрических – 11,0  км, в т.ч. ветхие 6,5 км

водопроводных – 8,7 км, в т.ч. ветхие – 1,6 км.

канализационных – 11,0  км

Тепловые сети в двух трубном исполнении протяженностью 8,597 км, в том числе диаметром до 200 мм – 4,5 км, от 200 до 400 мм – 4,0 км, нуждается 	в замене 2,0км.

Объекты поселковой инфраструктуры состоят: производственная база ООО «Коммунальщик» (котельная на твердом топливе (уголь), КОС, водозабор); сеть магазинов, гаражные кооперативы («Таёжный», «Восход»). Поселковая социально-административная сфера: МОУ «Янгелевская средняя общеобразовательная школа», МКУК КДЦ «Спутник», фельдшерско-акушерский пункт, административное здание ООО « Коммунальщик», гараж ООО «Коммунальщик», административное здание Янгелевского ГП, МДОУ детский сад «Золушка»,почтовое отделение связи п. Янгель, библиотека.

##### 5.2 Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Янгелевского МО и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

водоотведение;

теплоснабжение;

утилизация (захоронение) ТБО;

электроснабжение.

1. Забор  свежей  воды  на   хоз. питьевые  нужды   производится  из  пяти  артезианских  скважин  ( одновременно  в  работе  две  или  три  скважины)  глубинными  насосами   группы  ЭЦВ .  Производительность    скважин  может  составить  от 1,1  до                            2,4  тыс м3/ сут . По  подземному  водоводу  вода  поступает    в  ёмкости-баки   накопители( 2 шт по 500м3)   станции  второго  подъёма .  Затем   насосами  группы  ЦНС     по  подземным  трубопроводам   вода  поступает   в  посёлок. Протяжённость  водовода   с  учётом   разводки  по  объектам   равна  11 км.

1.Водонапорное сооружение:

- скважина №1п глубина 99 м . ЭЦВ 10-120-60 производительность 900 куб. м./сутки;

- скважина №2 глубина 120 м, ЭЦВ 10-63-60, производительность 2880 куб.м./сутки.

2. Водозаборное сооружение:

- скважина 2п, глубина 71,35 м, ЭЦВ 10-120-60, производительность 2880 куб.м./сутки;

- скважина 3п, глубина 62 м, ЭЦВ 10-63-60, производительность 1612 куб.м./сутки;

- скважина 4п, глубина 76 м, ЭЦВ 10-63-60, производительность 2220 куб.м./сутки.

3. Насосная станция 2-го подъема, 3 сетевых насоса, 2 резервуара объемом по 500 куб.м.м каждый;

2. Канализационные очистные сооружения посёлка занимают площадь 227 кв.м. Год ввода в эксплуатацию 1982. Проектная мощность – 700 м. Очистные сооружения состоят:

1) Приёмная камера V = 9 м3

2) Аэротенк-отстойник – 3шт. V =440 м3

3) Песколовка – 2 шт. V =11 м3

4) Вторичные отстойники – 2 шт.

5) Контактные резервуары – 3 шт.

Количество поступающих стоков 450-700 м3/сут. Температура стоков – 11-14 °C. Производительность насоса 62,5 м3/час. Марка насоса СМ 100-65-200/2 – 3 шт. Мощность двигателя 5,5 квт/ч. Для подачи воздуха используется воздуходувка ВФ 32-13/1,5 – 2 шт. Мощность двигателя 18 квт/ч.

3. Котельная на 3 котла, в том числе 2 КВТС 20-150, 1 КВТС-10-150, тепловая нагрузка 4,39 Гкал/час, площадь отапливаемого жилого фонда 9,3 тыс.кв.м., объектов социальной сферы – 3 ед. и прочих объектов – 5 ед., годовая потребность 9,43 тыс.т. угля;

##### 5.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд имеет высокую благоустроенность.

Всего многоквартирных жилых домов 25,

панельных – 10,

деревянных – 15.  Большинство  жилых  домов  нуждается  в  ремонте.

###### Таблица 1

Характеристика жилищного фонда 2010-2011 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 | 2011 | Темп роста, 2010-2011 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 32495,0 | 32495,0 |  |
|  | частный |  | 21391,9 | 22333,3 |  |
|  | государственный |  |  |  |  |
|  | муниципальный |  | 11103,7 | 9971,4 |  |
| 2 | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  | до 35% | тыс.м2 | - | - |  |
|  | от 35 до 65% | тыс.м2 | 32495,0 | 32495,0 |  |
|  | свыше 65% | тыс.м2 | - | - |  |
| 3 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 100 | 100 |  |
|  | канализацией | % | 100 | 100 |  |
|  | центральным отоплением | % | 100 | 100 |  |
|  | горячим водоснабжением | % | 100 | 100 |  |
|  | газом | % |  |  |  |
|  | напольными электроплитами | % | 100 | 100 |  |
| 4 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения | кол-во,% |  |  |  |
|  | потребление холодной воды | кол-во,% | 0 | 48% |  |
|  | электрической энергии | кол-во,% |  |  |  |
|  | газа | кол-во,% |  |  |  |
| 6 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов | кол-во,% |  |  |  |
| 7 | Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета | кол-во,% | 0 | 0 |  |

#### 5.4  Население

Среднегодовая численность населения поселка Янгель  по данным паспортного стола составляет:

###### Таблица 2

| Показатели | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Численность поселка | 1126 | 1140 |
| Рождаемость | 14 | 15 |
| Смертность | 12 | 13 |

#### 5.5  Климат

Согласовано климатического районирования, установленного СНиП 23-01-99, территория Нижнеилимского района, в том числе и п. Янгель относится ко ΙΙ климатическому району, в частности к Ι Д подрайону. Данный подрайон характеризуется следующими климатическими характеристиками (таблица 1):

###### Таблица 3

| Климатический район | Климатический подрайон | Средняя температура воздуха в зимнее время года, °C | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Средняя температура воздуха в летнее время года, °C | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΙΙ | Ι Д | От -20 до-35 | 5 и более | От +10 до +20 | Более 75 |

Климатический подрайон Ι Д характеризуется продолжительностью холодного периода. Среднесуточная температура воздуха ниже 0 °С -210 дней в году и более. Количество осадков в зимнее время – в пределах нормы, число дней с гололёдом – 60 дней, высота снежного покрова – 1 м.

Поселок расположен на водораздельном хребте, что объясняет высокий уровень нахождения грунтовых вод (40 метров).

На территории преобладают песчаные  почвы.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Янгелевского МО  учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

6.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является Администрация Янгелевского городского поселения, организация коммунального комплекса.

Механизмы реализации Программы являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, комплексная программа социально-экономического развития  Янгелевского городского поселения.

Условия реализации мероприятий Программы определяются соглашениями и договорами, заключенными администрациями Янгелевского городского поселения в целях реализации Программы.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы формируются по каждой программе.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются организации коммунального комплекса, застройщики.

- Источники финансирования программы

Основными источниками финансирования Программы являются:

- надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- средства организаций коммунального комплекса и застройщиков;

- плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

- привлеченные средства;

- средства поселений;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета поселения на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей  бюджета поселения и затрат, необходимых для реализации Программы, путем внесения изменений в Программу.

Требуемый объем денежных средств, необходимый для реализации мероприятий Программы на период 2011-2015 года составляет 30182 тыс. руб., структура финансирования Программы представлена в таблице 1. Объемы требуемых денежных средств финансирования  Программы также представлены в приложении 1 к Программе.

Таблица 4

| № п/п | Исполнители Программы | Общий объем финансирования | В том числе по годам (тыс. руб.) | Источники финансирования мероприятий на 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Средства бюджета поселен | Средства областного бюджета | Средства федерал бюджета | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ЯнгелевскогоМО | 30182 | 16250 | 6227 | 2868 | 1486 | 3351 | 28672,6 | 0 | 0 | 1509,08 |

- Основные мероприятия программы

Основными мероприятиями Программы являются: модернизация сетей  теплоснабжения, водоснабжения  и водоотведения, в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и  застройщиков, осуществляющих строительство объектов  промышленного значения. Строительство и модернизация объектов коммунального комплекса: теплоисточников и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод.

Перечень основных мероприятий Программы с указанием планируемых сроков их реализации приведен в приложении 1 к настоящей программе.

- Состояние систем коммунальной инфраструктуры и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

п. Янгель - модернизация котельной

Посёлок был создан для работников одного предприятия – ОАО «Янгелевский ГОК». Строительство посёлка было остановлено на далеком от проектного уровня. В настоящее время в посёлке проживает 1140 человек. Сегодняшние условия работы системы теплоснабжения существенно отличны от тех, на которые она проектировалась (на стадии проектирования и строительства теплоснабжение поселка предполагалось осуществить от одного источника,- котельной, и проектная мощность ее была выбрана в расчете на полное развитие поселка-15 000 чел.).

Теплотрасса от котельной до посёлка двухтрубная Ø350 мм, прокладка  надземная. На входе в посёлок сеть разветвляется, и часть теплоносителя направляется в «бойлерную», где в водоводяных теплообменниках нагревается водопроводная вода для горячего водоснабжения и направляется в свою двухтрубную сеть. Распределительные тепловые сети посёлка выполнены четырёхтрубные. Используемая схема не позволяет снижать температуру воды в сети отопления в тёплый осенне-весенний период и не позволяет исключить «перетоп» относительно расчётного теплопотребления и перерасход топлива.

Фактический температурный график магистрали и распределительной сети 95\70 оС. Техническое состояние тепловых сетей удовлетворительное.

Котельная пущена в эксплуатацию в 1988 году. Установлено 2 паровых  котла типа КЕ-25-14С.

Установленная тепловая мощность котельной – 28Гкал/ч.

По расчётам института ИСЭМ СО РАН:

- фактическая максимальная нагрузка – 8 Гкал/ч;

- отпуск тепловой энергии  котельной – 7,2 Гкал/ч;

- присоединённая нагрузка (отопление и ГВС) – 5,46 Гкал/ч.

Максимальная требуемая мощность котлов при нормативной нагрузке потребителей и нормативных потерях тепла в сетях отопления и ГВС составляет 8 Гкал/ч установленная мощность котлов в 3,5 раза превосходит потребности системы теплоснабжения.

При замене оборудования целесообразно уменьшить единичную мощность котлов, чтобы обеспечить их экономичную работу при существующей величине присоединённой нагрузки потребителей. В то же время при выборе типа котла для замены подлежащих демонтажу котлов следует учитывать возможность использования существующего оборудования и сооружений для уменьшения затрат на реконструкцию.

Целесообразна установка котлов одного типа и мощности, а также сохранение технологии производства тепла. При выборе типоразмера котлов, подходящих для установки в котельной, необходимо учитывать ряд ограничений на единичную мощность, связанных с несением максимальной и минимальной нагрузки.

Институтом в работе «Исследование режимов работы, технико-экономическое обоснование реконструкции систем теплоснабжения п. Янгель,  Нижнеилимского района и предпроектная проработка их реконструкции» предложены к рассмотрению 2 варианта. К рассмотрению принимаем 2 варианта - замена котлов в двух ячейках № 1 и № 2 (или №3) на новые котлы  КВТСВ-10 (или КВТС-10).

В 2009 году произведена замена котла № 1, необходимо произвести замену котла № 2 КВТС – 20 на котел КВТС – 10.

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Практическая  реализация  основных мероприятий Программы позволит обеспечить:

- снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;

- увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- экономию энергетических и иных ресурсов.

11. ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ

С целью формирования общественного сознания по развитию систем коммунальной инфраструктуры необходимо проведение постоянной компании в средствах массовой информации, которая должна сформировать в сознании руководителей и работников  предприятий и учреждений, в сознании всего населения  в целях сохранения  всех форм собственности жизнеобеспечения.

Для этого необходимо:

- организация программ информирования населения через местные газеты, телевидение и радио о комплексном развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- организация семинары по обмену опытом в сфере развития систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение доступа населения к информации по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры на сайте Иркутской области.

12. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  ПРОГРАММЫ

Комиссия  из ответственных лиц за выполнение мероприятий в сфере комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Янгелевского городского поселения является коллегиальным межведомственным органом управления Программой, ответственным за принятие решений по выполнению  Программы, требующих координации взаимодействия структур и организаций поселения, участвующих в Программе.

Комиссия вносит  предложения по корректировке Программы в целом  или отделенных ее разделов для подготовки сводного документа и рассмотрения его на уровне главы Янгелевского  городского поселения.

В целях выполнения вышеуказанных функций комиссия проводит заседания 1 раз в квартал. В состав рабочей группы включены представители администрации ЯГП и организаций коммунального комплекса.

Текущее управление Программой осуществляет администрация ЯГП (далее муниципальный заказчик) является муниципальным заказчиком Программы, осуществляющим руководство ходом разработки и реализации Программы, включая подготовку необходимых распорядительных документов в целях исполнения Программы.

Реализация Программы осуществляется через выполнение конкретных мероприятий.

Мероприятия реализуются:

- организация коммунального комплекса;

- организациями, выбираемыми в порядке установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд;

- иными организациями, вошедшими в Программу для реализации  мероприятий программно-целевым методом.

Систематический контроль за  реализацией Программы осуществляет  администрация ЯГП  путем ежеквартального сбора от исполнителей программы информации об объемах выполненных работ.

## 12.План мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование мероприятий | Количество (км.) | Описание необходимых работ | Сроки выполнения, | Планируемые затраты по годам (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Янгелевское ГП |
| Мероприятия по строительству и модернизации систем тепловодоснабжения |
| 1.Замена ветхих сетей отопления по коттеджам от тепловой камеры № | 3,2 км. | модернизация | 2013 г |  |  | Х |  |  | Администрация поселения, ООО «Коммунальщик» |
| 2.Устройство центрального тепловой пункта с подкачивающим насосом. |  | Кап. строительство | 2014 г |  |  |  | Х |  | Администрация поселения, ООО «Коммунальщик» |
| Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения |
| 1Сети водоснабжения (ул.Солнечная, Первых Строителей) | 1600 пм | модернизация | 2013 г. |  |  | Х |  |  | Администрация поселения, ООО «Коммунальщик» |
| 2.Здание КНС жил.посёлка | 1 здание | кап.ремонт | 2013 г. |  |  | Х |  |  | Администрация поселения, ООО «Коммунальщик» |
| 3. Ремонт кровли ПВЗ | кв.м. | кап.ремонт |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения, ООО «Коммунальщик» |
| Мероприятия по модернизации котельного оборудования |
| 1.котельная угольная | 2 котла | реконструкция | 2011 г.- 2015г. | 70,0 | 800,0 | Х |  |  | Администрация поселения, ООО «Коммунальщик» |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в том числе из бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в том числе из средств предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - в том числе из средств области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13.МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СТАТЬЮ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО  И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  (СЕБЕСТОИМОСТИ)  СОГЛАСНО  РАЗРАБОТАННЫМ  ОКК

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ 2011-2015 г.г.

| 13.1Перечень мероприятий по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, предлагаемых для включения в статью затрат на производство и распределение тепловой энергии (себестоимость тарифа) на 2011-2015 г.г. |
| --- |
| № п.п. | Наименование ОКК месторасположение | Наименование мероприятий, объекта | Планируемые ремонты |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1. | ООО «Коммунальщик» п. Янгель | Ремонт котлов КВ-ТС-20(№2,№3), КВР-11,63-150 (№1), ремонт ПМЗ, вариаторов, шнеков золоудаления (3шт) |  | 172,0 | 369,8 |  | 641,0 |
|  |  | Материалы на текущий ремонт сетей теплоснабжения |  | 317,7 |  |  | 367,2 |
|  |  | Замена запорной арматуры в тепловых камерах тепловых сетей п. Янгель (4 камеры) |  |  | 121,7 |  |  |
|  |  | Ремонт электрооборудования жилых домов №1 №2 |  |  | 334,4 | 359,5 |  |
|  |  | Ремонт системы отопления жилого дома № 11 (с 1 по 40 квартиру) |  | 708 |  |  |  |
| Итого по ООО "Коммунальщик" | 0,0 | 1197,7 | 825,9 | 359,5 | 1 008,2 |

| 13.2.Перечень мероприятий по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, предлагаемых для включения в статью затрат по водоснабжению (себестоимость тарифа) на 2012-2015 г.г. |
| --- |
| № п.п | Наименование ОКК месторасположение | Наименование мероприятий, объекта | Стоимость, тыс. руб. |
|  |  |  | Планируемы |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | ООО "Коммунальщик" п. Янгель | Замена насоса Логин: bazitov Пароль: bazitsa1 (1шт.) | 241,88 |  |  |  |
|  |  | Ремонт резервуаров станции 2 подъёма |  |  | _______ |  |
|  | Итого по ООО "Коммунальщик" | 545,43 | 742,30 | 1 126,61 | 288,95 |
| Перечень мероприятий по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, предлагаемых для включения в статью затрат по водоотведению и очистке сточных вод (себестоимость тарифа) на 2012-2015 г.г. |
| № п.п. | Наименование ОКК месторасположение | Наименование мероприятий, объекта | Стоимость, тыс. руб. |
|  |  |  | Планируемы |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 2 | ООО "Коммунальщик" п. Янгель |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена электротехнического оборудования КНС жил посёлка |  |  | ---- |  |  |
|  |  | Замена электротехнического оборудования КНС пром.зоны И здания биологической очистки |  |  |  | ----------- |  |
| Итого по ООО "Коммунальщик" |  |  |  |  |  |